Открытое акционерное общество

«БОЛХОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ И

ОСВАИВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

БОЛХОВ 2017 г.

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 в металлокерамическом корпусе | 286ЕП4Т1ББ 286ЕП4Т2ББ |
| АЕЯР.431420.559 ТУ (дополнение) Особенности - металлокерамический корпус в двух модификациях, в т.ч. с теплоотводом; - минимальная наработка 100 000 ч; - рабочий температурный диапазон от минус 60 до 125 °С; - стойкость к воздействию фактора 7.И: с характеристикой 7.И1-7.И8, 7.И10, 7.И11 – 4Ус; с характеристиками 7.И12-7.И15 – 3Р; - стойкость к воздействию фактора 7.С с характеристиками 7.С1, 7.С4 – 10×5Ус; - стойкость к воздействию фактора 7.К: с характеристиками 7.К1 - 7.К8 – 2К; с характеристиками 7.К11, 7.К12 – 80 МэВ×см2/мг. Применение - предназначены для использования в качестве элементов для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозн чение Норма Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 100 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх max -10 Максимальный выходной ток, А Iвых.max 5 Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.отк max 0,05 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,05 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 15 Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 300 Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 40 | Габаритный чертеж Принципиальная схема (по ОСТ 11 0048-84) Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 15 Uвых =100 В Uвх = -1,5 В Остаточное напряжение, В Uост 2,7 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Входное напряжение в открытом состоян и, В Uвх.отк 3,5 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Коэффициент усиления тока Кус.I ≥2 000 Uвых=10 В Iвых= 5 А Время включения, мкс tвкл 0,3 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 1,0 Iвх=0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 в металлокерамическом корпусе | 286ЕП5Т1ББ 286ЕП5Т2ББ |
| АЕЯР.431420.559 ТУ (дополнение) Особенности - металлокерамический корпус в двух модификациях, в т.ч. с теплоотводом; - минимальная наработка 100 000 ч; - рабочий температурный диапазон от минус 60 до 125 °С; - стойкость к воздействию фактора 7.И: с характеристикой 7.И1-7.И8, 7.И10, 7.И11 – 4Ус; с характеристиками 7.И12-7.И15 – 3Р; - стойкость к воздействию фактора 7.С с характеристиками 7.С1, 7.С4 – 10×5Ус; - стойкость к воздействию фактора 7.К: с характеристиками 7.К1 - 7.К8 – 2К; с характеристиками 7.К11, 7.К12 – 80 МэВ×см2/мг. Применение - предназначены для использования в качестве элементов для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В Uвых.max 100 Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В Uвх.max -10 Максимальный выходн й ток, А Iвых.max Максимальный входной ток в открытом состоянии, А Iвх.отк max 0,05 Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,05 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 10 Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 8 Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 120 Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 16 | Габаритный чертеж Принципиальная схема (по ОСТ 11 0048-84) Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Ток утечки на выходе, мА Iут.вых 2 Uвых =100 В Uвх = -1,5 В Остаточное напряжение В Uост 1,5 Iвх=0,01 А Iвых=1 А Входное напряжение в открытом состоянии, В Uвх.отк 2,3 Iвх=0,01 А Iвых=1 А Коэффициент усиления тока Кус.I ≥500 Uвых=10 В Iвых1= 1 А Время включения, мкс tвкл 0,3 Iвх=0,01 А Iвых=2 А Uвых=30 В Время выключения, мкс tвыкл 1,0 Iвх=0,01 А Iвых=2 А Uвых=30 В |

| ДИОДЫ |
| --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды (в металлокерамическом корпусе) | 2Д237А3/ББ, 2Д237Б3/ББ |
| АЕЯР.432120.437 ТУ Особенности - тип корпуса КТ-99-1. Применение - предназначены для работы в выпрямительных устройствах источников вторичного электропитания в аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма 2Д237А3/ББ 2Д237Б3/ББ Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С Uобр.мах 100 50 200 100 Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С Uобр.и.мах 100 50 200 1 0 Максимально допустимый постоянный прямой (средний выпрямленный) ток диода, А, при температуре окружающей среды: от минус 60 до 70°С при 100°С при 155°С Iпр.мах Iвп.ср.мах 1 0,5 0,1 1 0,5 0,1 Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А Iпр.и.п.мах 3 Iвп.ср.мах Максимально допустимый неповторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А, при температуре окружающей среды: от минус 60 до 100°С при 155°С Iпр.и.нп.мах 30 15 30 15 Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность диода, Вт при температуре окружающей среды: от минус 60 до 70ºС при 100°С при 155°С Рмах 1,35 0,85 0,15 1,35 0,85 0, 5 Предельно допустимое значение частоты диода при выпрямлении напряжения синусоидальной формы или формы меандра с длительностью фронта переключени не менее 0,1 мкс и активной нагрузке, кГц fmах 300 300 | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма не более Режим измерения Постоянный обратный ток диода, мкА Iобр Uобр=100 В для группы А3, Uобр=200 В для группы Б3 Постоянное прямое напряжение диода, В Uпр 1,3 Iпр=1 А Время обратного восстановления диода, нс tвос.обр 50 Iпр.и =1 А; Uобр.и=20 В, Iобр.отсч =0,5 А |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) | 2607КП2Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измер ния Буквен-ное обозначение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 400 Коммутируемый ток, А Ikom 0 4 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 8 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 - Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 400 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк - 2,0 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 2,0 А Соп отивление изоляции, Ом Rиз 109 - Uиз=1500 В Время включения, мс tвкл - 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл - 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) | 2607КП3Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозначение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 600 Коммутируемый ток, А Ikom 0 3 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 5 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( ,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 - Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых - 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 600 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк - 1,5 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 1,5 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 - Uиз=1500 В Время включения, мс tвкл - 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл - 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) | 2607КП4Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозначение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 200 Коммутируемый ток, А Ikom 0 6 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 8 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного т ка при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 - Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых - 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 200 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк - 2,0 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 3,0 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 - Uиз=1500 В Время включения мс tвкл - 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл - 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) | Аналог 2607КП1АТ |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус 4169.8-1К; - стойкость к СВФ 2Ус. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 60 Коммутируемый ток, А Ikom 0 15 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 20 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +(25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 ( Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых ( 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 60 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк ( 0,06 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 7,5 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 ( Uиз=1500 В Время включения, мс tвкл ( 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл ( 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) | Аналог 2607КП1БТ |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус 4169.8-1К; - стойкость к СВФ 2Ус. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 60 Коммутируемый ток, А Ikom 0 15 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 20 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +(25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не енее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 ( Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых ( 25,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 60 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк ( 0,08 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 7,5 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 ( Uиз=1500 В Время включения, мс tвкл ( 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл ( 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) | 2607КПА2Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус типа 4117.8. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозначение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 400 Коммутируемый ток, А Ikom 0 4 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 8 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 - Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых - 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 400 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк - 2,0 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 2,0 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 - Uиз=1500 В Время включения мс tвкл - 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл - 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) | 2607КПА3Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус типа 4117.8. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозначение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 600 Коммутируемый ток, А Ikom 0 3 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 5 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 - Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых - 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 600 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк - 1,5 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 1,5 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 - Uиз=1500 В Время включения, мс tвкл - 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл - 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| микросхемы |
| --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) | 2607КПА4Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус типа 4117.8. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозначение Норма не менее не более Коммутируемое напряжение, В Ukom (0,1 200 Коммутируемый ток, А Ikom 0 6 Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвx (3,5 0,8 Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500) Ikom.и ( 8 Входной ток во включенном состоянии, мА Iвx 12 25 Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500) Iвx.и ( 150 Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом) fкомм 40 ( Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА) fсигн ( 1500 Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max ( 20 Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт Ppac. max ( 1,5 Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения Буквен-ное обозна-чение Норма Режим измерения не менее не более Входное напряжение, В Uвх 1,0 1,5 Iвх =10 мА Напряжение изоляции, В Uиз 1500 - Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с Ток утечки на выходе, мкА Iут.вых - 5,0 Uвx =0,8 B, Ukom = 200 В Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом Rотк - 2,0 Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 3,0 А Сопротивление изоляции, Ом Rиз 109 - Uиз=1500 В Время включения мс tвкл - 20,0 Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом Время выключения, мс tвыкл - 5,0 Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом |

| Транзисторные сборки |
| --- |
| Транзисторные сборки (в металлокерамическом корпусе) | Аналог 2П7235АС, 2П7235БС |
| АЕЯР.432140.591 ТУ (дополнение) Особенности - металлокерамический корпус. Применение - предназначены для применения в качестве полупроводниковых ключей постоянного и переменного тока в преобразовательных устройствах специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Буквенное обозначение параметра Норма Примечание не менее не более Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток (Uвх=0 В), В - 2П7235АС Uси пост. макс – 55 1, 5 - 2П7235БС – 100 Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В Uзи пост. макс – ±20 1, 5 Максимально допустимый импульсный ток стока, А Iс и.макс – 100 3, 5 Максимально допустимый постоянный ток стока, А Iс пост. макс – 10 4, 5 – 20 6 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт Рк пост. макс – 10 2, 4, 5 Максимально допустимая температура перехода, (С Тп макс – 150 5 Примечания 1 В диапазоне температур корпуса от минус 60 до 125 (С. 2 При температуре корпуса от минус 60 до 35 (С. При температуре корпуса от 35 до 125 (С рассеиваемую мощность, Вт, вычисляют по формуле где Тп макс – температура перехода, (С; Ткорп – температура корпуса, (С; RT п-к – тепловое сопротивление, (С/Вт. 3 При включении tоткр≤10 мкс, скважности Q ≥50. 4 На каждый канал при условии использования теплоотвода, обеспечивающего непревышение температуры перехода более 150 °С. 5 Параметры контролируются на каждом канале транзисторной сборки. 6 При параллельном соединении каналов транзисторной сборки. Принципиальная схема | Габаритный чертеж Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения Буквенное обозначение Норма Режимы измерения Примечание не менее не более Начальный ток стока, мкА - 2П7235АС Iс.нач – 20,0 Uси=55 В, Uзи=0 В 1 - 2П7235БС – 500,0 Uси=100 В, Uзи=0 В 1 Ток утечки затвора, нА Iз.ут -100,0 100,0 Uси=0 В, Uзи=±20 В 1 Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом - 2П7235АС Rси откр – 0,05 Uзи=10 В, Iс = 10 А 1 - 2П7235БС – 0,1 Пороговое напряжение затвора, В - 2П7235АС Uзи пор 2,0 4,0 Uси=Uзи, Iс=1 мА 1 - 2П7235БС 1,5 2,5 Время задержки включения, нс tвкл – 200,0 Eп=30 В; Rвх=3,6 Ом, Uзи=10 В; Rн=1,5 Ом (2П7235АС), Rн=3,0 Ом (2П7235БС) 1 Время задержки выключения, нс tвыкл – 400,0 Eп=30 В; Rвх=3,6 Ом, Uзи=10 В; Rн=1,5 Ом (2П7235АС), Rн=3,0 Ом (2П7235БС) 1 Тепловое сопротивление переход - корпус, °С/Вт RTп-к – 15,0 1,2 Примечания 1 Параметр контролируется для каждого канала транзисторной сборки. 2 При наличии радиатора, гарантирующего температуру корпуса не выше 125 °С. |